## Slide 1
Kábelové zväzky a formy
Kábelový zväzok kabíny
Kábelový zväzok prístrojovej dosky
Kábelový zväzok predných svetiel
Kábelový zväzok zadných svetiel
Kábelový zväzok ľavý
Kábelový zväzok podlahy
Kábelový zväzok
zadného skla

## Slide 2
Výroba kábelových zväzkov

## Slide 3
Rozdelenie elektrických schém elektrických zariadení:
líniová, funkčná schéma – bloková schéma, nezohľadňuje rozloženie komponentov
montážna schéma – zohľadňuje rozloženie komponentov, elektrické prepojenie
schéma kábelového zväzku – zapojenie vodičov do konektora, ukončenie vodičov – kábelové oká, kolíky, dutinky ...
Formáty výkresov kábelových zväzkov:
A4, A3, A2, A1, alebo prispôsobené
Každý výkres má pečiatku, ktorá obsahuje:
  názov zväzku
  číslo výkresu pre výrobu zväzku
  technické požiadavky pre výrobu zväzku (nad pečiatkou)
  meno konštruktéra, technológa, kontrolóra
  číslo zostavy, do ktorej sa zväzok montuje
  špeciálne požiadavky
každý výkres má tzv. kusovník – zoznam materiálu:
  vodiče
  káble
  konektory
  ochranné hadice
  popisovacie bužírky
  koncovky vodičov – oká, dutinky, kolíky

## Slide 5
Líniová schéma elektroinštalácie automobilu

## Slide 6
Montážna schéma elektroinštalácie – list1:

## Slide 7
Montážna schéma
Elektroinštalácie – list2

## Slide 8
Výroba kábelových zväzkov
pôdorysná maketa
Vyväzovanie kábelových zväzkov pomocou viazacích drôtov, alebo nití
použitie vodičov rôznych farieb a prierezov
označenie jednotlivých vodičov podľa schémy
kontrola vyrobeného zväzku – mechanická, elektrická, odolnosť voči vode

## Slide 9
Moderné kábelové zväzky s mechanickou ochranou a použitím ochranných pružných hadíc

## Slide 10
Ochranná
hadica ф 8
Rozbočovací
člen T
Ochranná hadica ф 10
Popisovacia hadička
Kábelové oko
Plastové konektory
Ochranná hadica ф 16

## Slide 11
Použitie rozbočovacieho člena tvaru T

## Slide 12
Modelovanie tvaru kábelových zväzkov pomocou PC

## Slide 13
Technológia RayChem:
Ray Chem – americká firma
odolnosť voči vode
mechanická odolnosť
použitie zmršťovacích hadíc
použitie zmršťovacích rozbočovacích členov
použitie zmršťovacích koncoviek konektorov
použitie zmršťovacích popisovacích hadičiek popísaných pomocou PC
pred montážou treba vypočítať priemery kábelových trás podľa použitých vodičov

## Slide 14
Návrhy kábelových zväzkov pomocou PC:
Prepojovacie tabuľky vodičov
Výrobná pečiatka
Výkres kábelového zväzku

## Slide 15
Príklad výkresu kábelového zväzku:

## Slide 16
Číslo vodiča | Dĺžka | 1. koniec | 2. koniec | Prierez | Farba
0 | 240 | Pocínovaný , 10 mm / B | Odizolovaný, 10 mm / C | 1 mm2 | sivá
1 | 290 | Pocínovaný, 10 mm / B | Kábelové oko , ф5 mm / A | 1 mm2 | čierna
2 | 290 | Kábelové oko , ф5 mm / A | Pocínovaný, 10 mm / B | 1 mm2 | čierna
3 | 280 | Odizolovaný, 10 mm / C | Pocínovaný, 10 mm / B | 1 mm2 | sivá
4 | 250 | Kábelové oko , ф5 mm / A | Pocínovaný, 10 mm / B | 1 mm2 | čierna
5 | 240 | Pocínovaný, 10 mm / B | Odizolovaný, 10 mm / C | 1 mm2 | sivá
6 | 240 | Odizolovaný, 10 mm / C | Pocínovaný, 10 mm / B | 1 mm2 | sivá
7 | 300 | Kábelové oko , ф5 mm / A | Kábelové oko , ф5 mm / A | 1 mm2 | čierna
8 | 240 | Pocínovaný, 10 mm / B | Odizolovaný, 10 mm / C | 1 mm2 | sivá
Technické požiadavky:
1. Na vyviazanie vodičov použite viazací drôt
2. Zväzok najprv vyviažte, označte vodiče, upravte konce
3. Vzdialenosť vyviazaných bodov je max 20 mm,
použite doporučenú techniku
4. Na popísanie vodičov použi izolačnú pásku
a čierne popisovacie pero
5. Dĺžky vodičov upravte podľa výkresu
Vyrobte nasledovný kábelový zväzok: