## Slide 1
Analógové obvody
Číslicové obvody

## Slide 2
Číslicové obvody
Dôvody pre používanie číslicovej techniky:
zmenšila váha, veľkosť a cena obvodov
IO (integrované obvody) nahradili zložité obvody (v niektorých prípadoch aj celé prístroje)
zväčšila sa presnosť a výkonnosť
zväčšil sa dynamický rozsah
zväčšila sa stabilita
pohodlnosť (priame desiatkové odčítanie dát vylučuje nesprávne odčítanie meraných hodnôt)
automatizácia (pomocou IO alebo PC – programovanie operácií)
jednoduchá konštrukcia

## Slide 3
Číslicové obvody
Spôsoby vyjadrenia logických funkcií:
názov funkcie
slovné vyjadrenie
pravdivostná tabuľka
algebraické vyjadrenie
Karnughová mapa
kontaktová realizácia schémy
realizácia logickými členmi

## Slide 4
Úrovne TTL:

## Slide 5
Logický súčet
Logický súčet je operácia disjunkcie alebo zjednotenia a označuje sa znakom V. V praxi sa často používa algebraický zápis:

## Slide 6
Logický súčin
Logický súčin je operácia konjunkcie alebo prieniku, označuje sa znakom ᴧ.
V praxi sa často používa algebraický zápis:

## Slide 7
Logická negácia
Logická negácia je operácia negácie, záporu. V praxi sa často používa algebraický zápis:

## Slide 8
Prehľad kombinačných logických funkcií

## Slide 9
Prehľad kombinačných logických funkcií

## Slide 10
Prehľad kombinačných logických funkcií

## Slide 11
Prehľad kombinačných logických funkcií

## Slide 12
Zákony a pravidlá

## Slide 13
Karnaughove mapy

## Slide 14
Karnaughove mapy

## Slide 15
Kontaktová realizácia logickej funkcie

## Slide 16
Kontaktová realizácia logickej funkcie

## Slide 17
Základné logické členy

## Slide 18
Realizácia logickej funkcie logickými členmi

## Slide 19
Realizácia logickej funkcie pomocou členov NAND

## Slide 20
Realizácia logickej funkcie pomocou členov NAND

## Slide 21
Druhy kombinačných logických obvodov - MULTIPLEXOR
Multiplexor je elektronický obvod, ktorý sa používa k výberu a k vedeniu akéhokoľvek s určitého počtu vstupných signálov na jednoduchý výstup.
Najjednoduchšia forma – viacpozičný prepínač:

## Slide 22
Druhy kombinačných logických obvodov - DEMULTIPLEXOR
Je to v podstate obrátený multiplexor – jeden vstup sa prepína na viacero výstupov.
Jednoduchý dvojvýstupový demultiplexor:

## Slide 23
Druhy kombinačných logických obvodov - KOMPARÁTOR
Komparátor je KLO pre porovnávanie hodnôt na vstupe, pričom vyhodnocuje 3 základné stavy:

## Slide 24
Druhy kombinačných logických obvodov - SČÍTAČKA
Je to KLO, ktorý sčíta 2 binárne čísla. Použitie – číslicové počítače, elektronické kalkulačky, mikroprocesory a iné zariadenia využívajúce matematické operácie.
Ak by sme neuvažovali prenos do vyššieho rádu vidíme , že takéto spočítavanie môžeme vyriešiť logickým členom XOR (výsledok je 1 ak vstupy nie sú zhodné).
Prenos môžeme vyriešiť členom AND (prenos nastáva iba ak sú oba vstupy 1).
Kombináciou týchto členov dostaneme polovičnú sčítačku:

## Slide 25
Druhy kombinačných logických obvodov - SČÍTAČKA
Úplná sčítačka:

## Slide 26
Druhy kombinačných logických obvodov - KÓDER
Je to KLO, ktorý prijíma jeden alebo viac vstupov a generuje niekoľkobitový binárny výstupný kód.
Kóder desiatkového vstupu klávesnice na kód BCD:
Princíp: po stlačení klávesy 6 sa otvorí hradlo B a C. Ostatné ostávajú zavreté. Ak si tento výstup prepíšeme do binárnej sústavy, dostaneme kód:
čo predstavuje číslo 6.

## Slide 27
2. Realizujte nasledovné funkcie logickými členmi v programe Multisim:
ZADANIE
1. Realizujte funkcie AND, OR, NAND, NOR, XOR v programe Multisim pomocou IO:
3. Realizujte nasledovnú funkciu v Multisime (jednobitová úplná ščítačka):
AND-7408J
OR-7432N
NAND-7400N
NOR-7402N
NEG-7404N
XOR-7486N
NAND-7412N
NOR–7427N

## Slide 28
4. Zapojte pomocou MH 7400 a overte funkcie:
1. Invertor:
2. Logický člen AND:
3. Logický člen OR:
4. Logický člen NOR:
5. Logický člen XOR:

## Slide 29
5. Realizujte nasledovnú funkciu v Multisime (jednobitová sčítačka):
NAND-7400N
6. Realizujte astabilný klopný obvod pomocou hradiel NAND a IO 7400:
stabilizovaný zdroj , IO MH7400,
C – kondenzátor, 10nF; 100nF
R – rezistor - 100 Ohm, 267 Ohm, 1490 Ohm, 1000 Ohm, 218 Ohm, 465 Ohm.
Pomocou osciloskopu určite oscilačnú frekvenciu a porovnajte so vzťahom f=1/(3*R*C)

## Slide 30
Overenie vedomostí:
A: Nasledovné funkcie vyjadrite kontaktovou realizáciou a pomocou logických obvodov:
B: Nasledovné funkcie vyjadrite kontaktovou realizáciou a pomocou logických obvodov:

## Slide 31
Zakreslite v Multisime, zapíšte do pravdivostnej tabuľky, pomenujte logické funkcie

## Slide 32
Zakreslite v Multisime, zapíšte do pravdivostnej tabuľky, pomenujte logické funkcie

## Slide 33
1. Realizujte nasledovné funkcie logickými členmi v programe Multisim:
2. Realizujte nasledovnú funkciu v Multisime (jednobitová úplná ščítačka):
AND-7408J
OR-7432N
NAND-7400N
NOR-7402N
NEG-7404N
XOR-7486N
NAND-7412N
NOR–7427N

## Slide 34
1. Navrhni v Multisime, zapoj pomocou kontaktnej plochy, pomenuj funkciu:

## Slide 35
2. Navrhni v Multisime, zapoj pomocou kontaktnej plochy, pomenuj funkciu:

## Slide 36
3. Navrhni v Multisime, zapoj pomocou kontaktnej plochy, pomenuj funkciu:

## Slide 37
4. Navrhni v Multisime, zapoj pomocou kontaktnej plochy, pomenuj funkciu: