## Slide 1: Bloková schéma SLO
Výstupné premenné (Y) SLO sú kombináciou :
vstupných premenných v danom okamihu (A a B),
ale aj minulými hodnotami niektorých premenných z predchádzajúceho stavu.
Sekvenčný logický obvod má pamäťový člen

## Slide 2
 | S | R | Qn | Qn | Popis
1 | L | L | Qn-1 | Qn-1 | Nemení stav (pamätá si predchádzajúci stav)
2 | L | H | L | H | Klopný obvod je vynulovaný
3 | H | L | H | L | Klopný obvod je nastavený
4 | H | H | L | L | Zakázaný stav
RS klopný obvod – sekvenčný obvod

## Slide 3
4. Bistabilný klopný obvod pomocou hradiel NAND, over prakticky:

## Slide 4: RS – synchrónny
Jeho výstup možno meniť iba počas trvania hodinového impulzu.
C - hodinový impulz
Ak C=0 =>obvod z NAND-ov je zablokovaný.

## Slide 5: RS – synchrónny časový priebeh a pravdivostná tabuľka
Časový priebeh RS – synchrónneho obvodu
je označený červenou farbou
R | S | C | Ǫ | Ǭ |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 1 | X | X |  | Zakázaný stav | 

## Slide 6: Grafické značky RS obvodov
Grafická značka
RS asynchrónneho obvodu
Grafická značka
RS synchrónneho obvodu

## Slide 7: D- preklápací obvod
Odstraňuje zakázaný stav, tým že na vstupe je RS invertor.
D | C | Ǫ n+1 |  |  |  | 
x | 0 | Ǫ n | zachovanie pôvodného stavu |  |  | 
0 | 1 | 0 | log.0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | log.1 |  |  | 
Pravdivostná tabuľka a priebeh D obvodu
Princíp a grafická značka D obvodu

## Slide 8: JK- preklápací obvod
J | K | Ǫn+1 |  |  |  | 
0 | 0 | Ǫn |  | zachovanie stavu J=K=0 |  | 
0 | 1 | 0 |  | vynulovanie J=0, K=1 |  | 
1 | 0 | 1 |  | nastavenie J=1, K=0 |  | 
1 | 1 | Ǭn |  | znegovanie stavu J=K=1 |  | 
Nemá zakázané stavy, preklopenie nastáva iba ak C =1.
Principiálne zapojenie a grafická značka JK obvodu
Pravdivostná tabuľka a priebeh JK obvodu

## Slide 9: T- preklápací obvod
T | Ǫn+1 |  |  | 
0 | Ǫn |  | nepreklápa | 
1 | Ǭn |  | preklápa | 
=>
Princíp a grafická značka T obvodu
Pravdivostná tabuľka T obvodu
Priebeh signálov v T obvode

## Slide 10
Test kombinačné a preklápacie logické obvody
A:
Zakresli hradlo NAND, napíš pravdivostnú tabuľku
Zakresli hradlo OR, napíš pravdivostnú tabuľku
Charakterizuj monostabilný klopný obvod
Zakresli funkciu pomocou logických členov : y=(A.B+C)+(A.C)
Charakterizuj preklápací obvod RS, napíš pravdivostnú tabuľku
Zakresli kontaktovú realizáciu logickej funkcie AND

## Slide 11
Test kombinačné a preklápacie logické obvody
B:
Zakresli hradlo AND, napíš pravdivostnú tabuľku
Zakresli hradlo NOR, napíš pravdivostnú tabuľku
Charakterizuj bistabilný klopný obvod
Charakterizuj zakázaný stav obvodu RS, charakterizuj stav keď R=0 a S=0
Zakresli funkciu pomocou logických členov: y=(A+B.C).(A.B)
Zakresli kontaktovú realizáciu logickej funkcie OR

## Slide 12
Navrhni v Multisime, zapoj pomocou kontaktnej plochy, pomenuj funkciu, over funkčnosť hradiel v MH7400: