## Slide 1
Cieľ:
Osvojiť si techniku návrhu DPS a spájkovania
Opakovanie:
Meranie napätia , prúdu, odporu
Charakterizuj elektrosúčiastky – rezistor, kondenzátor, tranzistor, diódu, LED diódu
Softwerové prostriedky pre návrh elektrickej schémy, simuláciu a návrh DPS
Návrh DPS ručne - princíp

## Slide 2
Pomenuj nasledovné elektronické súčiastky:

## Slide 3
Pomenuj elektrotechnické značky:

## Slide 4
Návrh DPS spojovacími čiarami

## Slide 5
Elektrická schéma
Rozpis súčiastok
V1 /12V – jednosmerný zdroj
R1/4.7k – rezistor
C1/100uF – kondenzátor
Q1/BC337 – NPN tranzistor
LED1 – Led dióda
Doska plošného spoja = realizácia DPS deliacimi čiarami, potrebujeme katalóg súčiastok

## Slide 6
Návrh DPS deliacimi čiarami

## Slide 7
20x
Spájkovanie
Vytvorte nasledovnú DPS, zaspájkujte 20ks vodiča s dĺžkou 20mm podľa obrázka do DPS.

## Slide 8
Postup spájkovania prebieha v 3 fázach:
1. Ohrev
2. Zaliatie cínovou spájkou
3. Ochladenie
Pri spájkovaní je potrebné prispôsobiť výkon spájky veľkosti spájkovaného dielu.
Polovodičové súčiastky nesmú byť pri spájkovaní príliš ohriate . Je potrebné dbať na medzné teploty a na medznú hodnotu spájkovania.

## Slide 9
Výroba DPS
História:
Okolo roku 1943 sa v USA začala táto technológia používať vo veľkom na výrobu odolných rádií používaných v 2. svetovej vojne.
2. Konštrukcia:
Vodivé vrstvy DPS sú štandardne vyrobené z tenkej medenej fólie (hrúbka niekoľko desiatok μm).
Izolačné vrstvy sú kombináciou laminátu a epoxidovej živice (obvykle 1,5 mm).
Sú vyrábané v troch štandardných farbách - zelená, modrá a červená.
Asi najdôležitejšou vlastnosťou u DPS je tepelná roztiažnosť, ktorá určuje ich rozmerovú stálosť. Najlepšie sú DPS vyrobené na báze sklenných vlákien.

## Slide 10
Výroba DPS
3. Návrh DPS:
Motív je vytvorený najčastejšie pomocou PC, potom je prenesený na priesvitnú fóliu, ktorá slúži ako predloha pre výrobu DPS.
4. Spracovanie:
Jednovrstvové DPS (1. strana – súčiastky, 2. strana – vodivé spojenia)
Viacvrstvové DPS (viac vodivých vrstiev)
5. Technológie výroby
Dva základné typy:
1. metóda - nanášanie (tlačenie) vodivých spojov na izolačnú vrstvu.
2. metóda - odstraňovanie časti súvislej vrstvy tenkej medenej fólie naparenej na izolačnom podklade.

## Slide 11
Výroba plošných spojov ručným spôsobom
1. Strihanie DPS na potrebný rozmer
Strihanie sa vykonáva ručnými, alebo pákovými nožnicami a ohľadom na
minimálny odpad.
2. Opracovanie hrán DPS
Po strihaní je potrebné hrany DPS obrúsiť a zbaviť ostrých okrajov.
3. Chemické, alebo mechanické čistenie DPS
Pred použitím DPS je potrebné ho zbaviť vzniknutej oxidácie. Chemicky je to možné tavidlom, alebo mechanicky solvinou, alebo jemným čistiacim práškom.

## Slide 12
Výroba plošných spojov ručným spôsobom
4. Odmastenie DPS
Po čistení je potrebné DPS odmastiť riedidlom C6000 - Acetón
5. Prenesenie letovacích bodov jamkovaním z návrhu
Na pripravenú DPS sa vhodným spôsobom pripevní nákres návrhu a jamkárom sa vyznačia všetky vŕtacie body.
6. Kreslenie obrazca návrhu na DPS
Označené jamky vŕtacíh bodov sú záchytné body pre lepšiu orientáciu pri kreslení. Kreslenie sa vykonáva lievikovým perom s vhodnou farbou, alebo fixkou na DPS.

## Slide 13
Výroba plošných spojov ručným spôsobom
7. Leptanie DPS
Po nakreslení sa DPS vloží do leptacieho roztoku.
8. Odstránenie obrazca DPS
Po vyleptaní sa DPS opláchne vodou a nakreslený obrazec sa odstráni riedidlom C6000.
9. Lakovanie DPS
Vyleptanú a vyčistenú DPS je potrebné dôkladne nalakovať proti oxidácií. Lak je vyrobený rozpustenou kolofóniou v riededle C6000 - Acetón. DPS nadobudne súvislý lesk.

## Slide 14
Dodržiavanie bezpečnosti práce pri výrobe DPS:
Ochrana pri práci s chemikáliami – použiť drôt pri sledovaní vyleptania, použiť ochranné rukavice, pri zasiahnutí pokožky vymyť prúdom studenej vody.
Pozor pri práci s letovačkou – vysoká teplota.
Pri osvecovaní fotocitlivej plochy UV svetlom – použiť tmavé okuliare a nepozerať priamo do lampy, najlepšie opustiť miestnosť.
Pozor pri práci s vŕtačkou
Materiál:
Tavivá sú chemické prostriedky, ktoré zabraňujú oxidácii spájkovaných plôch a zlepšujú styk spájkovačky s povrchom spájkovaných dielcov. Najčastejšie používaným tavidlom pre mäkké spájkovanie je kolofónia.
Spájka - zliatina cín + olovo (obvykle v eutektickom zložení 63 % Sn + 37 % Pb, niekedy s prímesou malého množstva medi, striebra a iných kovov)

## Slide 15
Technológie výroby
Dva základné typy:
1. metóda - nanášanie (tlačenie) vodivých spojov na izolačnú vrstvu.
2. metóda - odstraňovanie časti súvislej vrstvy tenkej medenej fólie naparenej na izolačnom podklade.
Strihanie DPS na potrebný rozmer
Opracovanie hrán DPS
Chemické, alebo mechanické čistenie DPS
Odmastenie DPS
Prenesenie letovacích bodov jamkovaním z návrhu
Kreslenie obrazca návrhu na DPS
Leptanie DPS
Odstránenie obrazca DPS
Vyvŕtanie otvorov pre súčiastky
Lakovanie DPS
Spájkovanie
Lakovanie spodnej vrstvy DPS
Dodržanie bezpečnosti práce

## Slide 16
Príklad DPS

## Slide 17
Príklad DPS

## Slide 18
Prekreslite v Multisime
Navrhnite DPS v Layoute
Vytvorte DPS

## Slide 19
Navrhnite v Multisime, navrhnite DPS v Sprint Layoute, vyrobte DPS

## Slide 20
1
2
4
5
3
Navrhnite DPS v programe Sprint Layout
šírka x výška DPS : 45 x 45 mm
zakreslite v Multisime – určite napäťové zosilnenie

## Slide 21
Železničný blikač
Zakreslite v Multisime, navrhnite DPS v Sprint Layoute a vyrobte DPS

## Slide 22
Zosilňovač 2x10W
R1, R1' 100k R2, R2' 100k R3, R3' - 47k R4, R4' - 1k5 R5, R5' - 47k R6, R6' - 1ohm C1, C1' - 1uF/50V C2, C2' - 22uF/35V C3, C3' - 22uF/35V C4, C4' - 22uF/35V C5, C5' - 220nF/zvitok C6, C6' - 2200uF/16 D1, D1' - 1N4001 D2, D2' - 1N4001 IO - 2x TDA2030, A2030
Navrhnite v Sprint Layout a vyrobte DPS