## Slide 1
Opakovanie:
Parametre striedavého signálu
Lineárny napájací zdroj – k čomu slúži, jednotlivé bloky, priebehy signálov za blokmi
Transformátor
Usmerňovače
Filter
Stabilizátor
Čo je zosilnenie a zosilňovač
Čo môžeme zosilňovať
Čo je tranzistor
Zákony v elektrotechnike
Názov:
Súčiastky:
Priebeh:
Cieľ: Funkcia nízkofrekvenčného zosilňovača

## Slide 2
Pomenuj jednotlivé zapojenia, súčiastky a urči priebeh signálov na vstupe a výstupe:
Pomenuj súčiastky a jednotlivé priebehy signálov:

## Slide 3
Násobiče napätia
sa používajú na získanie vyšších jednosmerných napätí rádovo stovky voltov až jednotky kilovoltov z nižšieho striedavého napätia. Sú vhodné pre malé zaťažovacie prúdy, jednotky až desiatky miliampér.
Simulácia

## Slide 4
Tranzistor
Štruktúra tranzistora:
Funkcia tranzistora:
Velmi malé napätie v obvode bázy vyvoláva prúd, ktorý je príčinou
vzniku omnoho väčšieho prúdu v kolektorovom obvode.
Simulácia

## Slide 5
Bipolárne tranzistory NPN / BC337
Current - Collector (Ic) (Max) | 800mA
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 700mV @ 50mA, 500mA
DC Current Gain (hFE) @ Ic, Vce | 160 @ 100mA, 1V
Power - Max | 625mW
Frequency - Transition | 100MHz
Operating Temperature | 150°C (TJ)
Supplier Device Package | TO-92-3
Púzdra pre polovodičové súčiastky:

## Slide 6
Typy tranzistorov – bipolárne, FET, MOS

## Slide 7
Zosilňovače
Princíp – zosilniť akýkoľvek signál (prúd, napätie, výkon)
Zosilňovače prúdu: A=Ivyst/Ivst (prúdové zosilnenie)
Zosilňovače napätia: A=Uvyst/Uvst (napäťové zosilnenie)
Zosilňovače výkonu: A=Pvyst/Pvst (výkonové zosilnenie)
Zosilňovač
Uvst
Uvyst
Použitie:
zosilnenie zvukových signálov – nízkofrekvenčné zosilňovače
zosilnenie vysokofrekvenčných signálov
výkonové zosilňovače
operačné zosilňovače – invertujúce, neinvertujúce, komparátory , sledovače napätí
Súčiastka - tranzistor
Jednotka zosilnenia: bezrozmerné číslo, alebo v decibeloch

## Slide 8
R1, R2 - nastavenie predpätia BE a bázového prúdu , nastavenie pracovného bodu
RC - nastavuje UCE a IC, tvorí zároveň zaťažovací rezistor pre tranzistor, prac. odpor
RE - teplotná stabilizácia pracovného bodu
CE - ruší striedavú spätnú väzbu – lepšia stabilizácia pracovného bodu
C1, C2 - oddeľujú striedavé a jednosmerné zložky signálu
Jednostupňový nízkofrekvenčný zosilňovač:
+ Ucc – jednosmerné napájacie napätie pre zosilňovač
IN – vstupné striedavé napätie
OUT – výstupné striedavé napätie

## Slide 9
Ic
UCE
Ucc/Rc
Ucc
Ucc/2
Ucc/Rc
2
P = pracovný bod tranzistora
Tranzistor
otvorený
Tranzistor zatvorený
IB 0
P1
P2
IB 1
IB 2
Zaťažovacia priamka a pracovný bod tranzistora

## Slide 10
Pracovný bod tranzistora
Slúži pre nastavenie tranzistora pre jeho optimálnu činosť. Pracovný bod tranzistora nastavíme pomocou jednosmerných obvodových veličín. Vhodnými obvodovými prvkami zosilňovača zabezpečíme požadované hodnoty prúdov elektród a napätí priechodov tranzistora.

## Slide 11
Zosilňovače - rozdelenie
Podľa použitia:
Zosilňovače prúdu
Zosilňovače napätia
Zosilňovače výkonu
Podľa frekvencie:
Nízkofrekvenčné - od 20Hz do 20kHz
Vysokofrekvenčné - nad 20kHz
Impulzné – číslicové zariadenia, TV
Jednosmerné – meracie zariadenia
Podľa šírky spracovaného frekvenčného pásma:
Úzkopásmové
Širokopásmové
Podľa aktívneho prvku:
Elektrónkové
Tranzistorové – s bipolárnymi alebo unipolárnymi tranzistormi
Integrované obvody

## Slide 12
Zosilňovače - rozdelenie
Podľa zapojenia zosilňovacej súčiastky:
Zo spoločným emitorom
Zo spoločným kolektorom
Zo spoločnou bázou
Podľa počtu stupňov:
Jednostupňové
Viacstupňové
Podľa spätnej väzby:
Bez spätnej väzby
S kladnou spätnou väzbou – zväčším zosilnenie, zmenším stabilitu, zvýšim skreslenie
So zápornou spätnou väzbou – zmenším zosilnenie, zvýšim stabilitu, zmenším skreslenie
Podľa veľkosti vstupného (budiaceho) signálu
predzosilňovače – zosilňuju signály na malé úrovne
výkonové zosilňovače – zosilňuju signály z predzosilňovača na požadovanú úroveň

## Slide 13
Základné parametre zosilňovača
zosilnenie
nelineárne skreslenie
stabilita – odolnosť proti rozkmitaniu
šírka pásma – kmitočtový rozsah, ktorý je zosilňovač schopný zosilniť

## Slide 14
Skreslenie signálu
Požiadavka na zosilňovač je, aby priebeh výstupného signálu bol presne lineárne zväčšený
obraz vstupného signálu.
Zosilňovač zosilňuje signal dostatočne lineárne len za určitých podmienok (teplota, frekvencia, úroveň signálu).
Čím viac sa odchýli od týchto podmienok, tým viac sa prejaví nelineárne skreslenie vo výstupnom signáli – hovoríme, že zosilňovač skresľuje.

## Slide 15
Nízkofrekvenčné zosilňovače
Zosilnenie signálov od 20Hz do 20kHz - audiosignály
Základné zapojenia nf zosilňovačov
So spoločnou bázou So spoločným emitorom So spoločným kolektorom
Použitie:
Telefónna technika
Rozhlasová technika
Televízna technika
Parameter | SB | SE | SK
Rvst [ Ὠ ] | 101 ÷ 102 | 103 ÷ 104 | 105 ÷ 106
Rvýst [ Ὠ ] | 105 ÷ 106 | 104 ÷ 105 | 102 ÷ 103
Au [ - ] | 101 ÷ 102 | ( -101 ) ÷ ( -102 ) | < 1
Ai [ - ] | < 1 | 101 ÷ 102 | 101 ÷ 102
Ap [ - ] | 101 ÷ 102 | 103 ÷ 104 | 101 ÷ 102

## Slide 16
Viacstupňový zosilňovač

## Slide 17
Viacstupňové zosilňovače

## Slide 18
Minizosilňovač s LM386
C1, C2 – oddeľovacie kondenzátory
C3 – blokujúci kondenzátor, odstraňuje rušivé impulzy
R1-C2 – určujú zosilnenie
C4- R2 – tlmenie vysokofrekvenčných zložiek na výstupe
C6 – filtrovanie napájacieho napätia

## Slide 19
Zapojenie nízkofrekvenčného zosilňovača
Zakresli v Multisime, zapoj do kontaktnej plochy a urči parametre vstupného a výstupného striedavého signálu

## Slide 20
Komparátor s LM324
Zapoj do kontaktnej plochy, zakresli v Multisime, porovnaj výsledky.

## Slide 21
Neinvertujúci operačný zosilňovač
s LM324
Zapoj do kontaktnej plochy, zakresli v Multisime, porovnaj výsledky, urči zosilnenie.

## Slide 22
Invertujúci operačný zosilňovač
S LM324
Zapoj do kontaktnej plochy, zakresli v Multisime, porovnaj výsledky, urči zosilnenie.

## Slide 23
Sledovač napätia s LM324
Zapoj do kontaktnej plochy, zakresli v Multisime, porovnaj výsledky, urči zosilnenie.

## Slide 24
Integračný operačný zosilňovač s LM324
Zapoj do kontaktnej plochy, zakresli v Multisime, porovnaj výsledky, urči zosilnenie.

## Slide 25
Derivačný operačný zosilňovač s LM324
Zapoj do kontaktnej plochy, zakresli v Multisime, porovnaj výsledky, urči zosilnenie.

## Slide 26
Návrh DPS pre nízkofrekvenčný zosilňovač s LM386

## Slide 27
Navrhni DPS v programe Sprint Layoute

## Slide 28
Nízkofrekvenčný minizosilňovač s LM386
C1, C5 – oddeľovacie kondenzátory
C3 – blokujúci kondenzátor, odstraňuje rušivé impulzy
R1-C2 – určujú zosilnenie obvodu
C4- R2 – tlmenie vysokofrekvenčných zložiek na výstupe
C6 – filtrovanie napájacieho napätia

## Slide 29
C2
IN
GND
C1
R1
C3
C6
C4
C5
R2
REP
GND
+4-12V
LM386
Výhody: DPS má malé rozmery, široký rozsah napájacích napätí (4 – 12V), malý odber prúdu.
Použitie: zosilňovač v hračkách, zosilňovač pre reproduktor alebo slúchadlá
Popis: Základ tvorí integrovaný obvod LM386, ktorý predstavuje koncový zosilňovač s minimálnym počtom súčiastok. Netreba nastavovať ani spätnú väzbu, ani pracovné body.
Reproduktor alebo slúchadlá majú mať ohmický odpor 8 Ohmov alebo viac.
Obvod pracuje na prvé zapojenie, bez nutnosti nastavovania alebo oživovania.
Návrh DPS pre nízkofrekvenčný zosilňovač s LM386